## Slide 1
PRODUIT LIVRE MONTE
PRODUIT LIVRE
Auvent monopente ( pente 12° ) en section 120 x 120 mm
AV 4563 BM
- Produit fabriqué en FRANCE
-Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
-Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
DIMENSIONS
Dimensions ext. au sol : 3 900 x 5 860 mm Surface brute au sol : 22,85 m² Hauteur passage 2 200 mm (avec platines métalliques) Hauteur totale 3 400 mm (avec platines métalliques) Débords de toit : 600 / 0 mm à l’égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne) Dimensions couverture toit : 4 500 x 6 320 mm Surface projetée au sol: 28,44 m²
Structure : 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC. 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC. 2 pignons avec entrait en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Couverture : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau verrier monovoile en paquets de 3 m² conforme à la norme NF EN 544 ; couleurs rouge, brun, vert. Garantie : 10 ans. Décorations façades et latérales en bois massif.
3,40 m
4,50 m
6,32 m
CONSEILS DE MISE EN SERVICE
PLUS PRODUIT