Fiche technique AUVENTS APENTO  – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC.

Architecture :

Les auvents APENTO sont des auvents mono pente avec des poteaux de section 12 x 12 cm et pente de toit 15 °.  La gamme comporte  210 modèles

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle APENTO = AP  suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 35 pour 3,5 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 60 pour 6,0 m etc. ) et d’un groupe de deux lettres indiquant le type de toiture ( ST pour standard, OV pour Onduvilla et BM pour volige avec shingle.

Exemple :  AP 3530 OV est APENTO pignon 3,5 m profondeur 3,0 m variante Onduvilla.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour APENTO sont :

-  en longueur 150 mm avant et 150 mm arrière.

-  en latéral 250 mm d’un seul côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé section 120 x 120 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 120 x 120 mm ou en bois KVH section 120 x 160 mm selon les modèles.

Pour certains modèles utilisation des sablières transversales moisées en bois massif raboté section 220 x 45 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		L’auvent est proposé avec trois types de toiture :

version ST :  chevrons en bois massif section 120 x 45 mm à fixer sur les sablières et le faîtage, sans volige, sans liteaux. Structure prête à recevoir une couverture en tuiles.

La structure de l’auvent est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour supporter les tuiles avec un poids jusqu’à 50 kg / m²  à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

version OV :  chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par liteaux section 38 x 27 mm positionnés avec entre-axe 320 mm. Couverture en tuiles légères ONDUVILLA garanties 15 ans. Plaques ondulées épaisseur 3 mm couleur rouge et dimensions 40 x 106 cm. Paquets de 2,17 m². Accessoires faîtières longueur 90 cm et clous à tête moulée couleur rouge.  Décorations façades en bois section 110 x 20 mm.

version BM : chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Couverture en bardeau bitumé verrier monovoile norme NF EN 544 en paquet de 3 m² de couleur rouge, brune, noire ou verte.  Pointes tête large en acier zingué.

Décorations façades et latérales en bois massif section 110 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS  APENTO

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.

Fiche technique AUVENTS FORESTOIT  – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC.

Architecture :

Les auvents FORESTOIT sont des auvents mono pente avec des poteaux section 16 x 16 cm et pente de toit 15 °. La gamme comporte  210 modèles

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle FORESTOIT = FR suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 35 pour 3,5 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 60 pour 6,0 m etc. ) et d’un groupe de deux lettres indiquant le type de toiture ( ST pour standard, OV pour Onduvilla et BM pour volige avec shingle.

Exemple :

FR 3530 OV est FORESTOIT pignon 3,5 m profondeur 3,0 m variante Onduvilla.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit de FORESTOIT sont :

-  en longueur 150 mm avant et 150 mm arrière.

-  en latéral 250 mm d’un seul côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé section 160 x 160 mm selon les modèles. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 160 x 160 mm. Pour certains modèles utilisation des sablières transversales moisées en bois massif raboté section 220 x 45 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		L’auvent est proposé avec trois types de toiture :

version ST :  chevrons en bois massif section 120 x 45 mm à fixer sur les sablières et le faîtage, sans volige, sans liteaux. Structure prête à recevoir une couverture en tuiles.

La structure de l’auvent est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour supporter les tuiles avec un poids jusqu’à 50 kg / m²  à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

version OV :  chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par liteaux section 38 x 27 mm positionnés avec entre-axe 320 mm. Couverture en tuiles légères ONDUVILLA garanties 15 ans. Plaques ondulées épaisseur 3 mm couleur rouge et dimensions 40 x 106 cm. Paquets de 2,17 m². Accessoires faîtières longueur 90 cm et clous à tête moulée couleur rouge.  Décorations façades en bois section 110 x 20 mm.

version BM : chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Couverture en bardeau bitumé verrier monovoile norme NF EN 544 en paquet de 3 m² de couleur rouge, brune, noire ou verte.  Pointes tête large en acier zingué.

Décorations façades et latérales en bois massif section 110 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS  FORESTOIT

Rehausse poteaux – hauteur passage auvent 3,30 m – référence : RP

Afin d’obtenir des auvents pour abriter des camping cars, nous proposons des poteaux rallongés afin que la hauteur de passage des auvents passe de 2,20 m à 3,30 m.

La section des poteaux et la fixation des poteaux sur les solives et au sol restent identiques au descriptif technique du modèle choisi.

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2 / BVM 3

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) ou 30 planches (pour 3,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.

Fiche technique AUVENTS ARBOIS – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC

Architecture :

Les auvents ARBOIS sont des auvents avec toit à deux pentes et des poteaux section 12 x 12 cm. La pente de toit est de 30 °. La gamme comporte  210 modèles.

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle ARBOIS = AR suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 35 pour 3,5 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 60 pour 6,0 m etc. ) et d’un groupe de deux lettres indiquant le type de toiture ( ST pour standard, OV pour Onduvilla et BM pour volige avec shingle.

Exemple :  AR 3530 OV est ARBOIS pignon 3,5 m profondeur 3,0 m variante Onduvilla.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour auvents ARBOIS sont :

-  en longueur 150 mm avant et 150 mm arrière.

-  en latéral 250 mm de chaque côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé section 120 x 120 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 120 x 120 mm ou en bois KVH section 120 x 160 mm selon les modèles.

Pour certains modèles utilisation des sablières transversales moisées en bois massif raboté section 220 x 45 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		L’auvent est proposé avec trois types de toiture :

version ST :  chevrons en bois massif section 120 x 45 mm à fixer sur les sablières et le faîtage, sans volige, sans liteaux. Structure prête à recevoir une couverture en tuiles.

La structure de l’auvent est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour supporter les tuiles avec un poids jusqu’à 50 kg / m²  à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

version OV :  chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par liteaux section 38 x 27 mm positionnés avec entre-axe 320 mm. Couverture en tuiles légères ONDUVILLA garanties 15 ans. Plaques ondulées épaisseur 3 mm couleur rouge et dimensions 40 x 106 cm. Paquets de 2,17 m². Accessoires faîtières longueur 90 cm et clous à tête moulée couleur rouge.  Décorations façades en bois section 110 x 20 mm.

version BM : chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Couverture en bardeau bitumé verrier monovoile norme NF EN 544 en paquet de 3 m² de couleur rouge, brune, noire ou verte.  Pointes tête large en acier zingué.

Décorations façades et latérales en bois massif section 110 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS  ARBOIS

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.

Fiche technique AUVENTS ABRITOIT – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC.

Architecture :

Les auvents sont ABRITOIT des auvents avec toit à deux pentes et poteaux section 16 x 16 cm. La pente de toit est de 30 °. La gamme comporte  210 modèles.

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle ABRITOIT = AR  suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 35 pour 3,5 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 60 pour 6,0 m etc. ) et d’un groupe de deux lettres indiquant le type de toiture ( ST pour standard, OV pour Onduvilla et BM pour volige avec shingle.

Exemple :  AR 3530 OV est ABRITOIT pignon 3,5 m profondeur 3,0 m variante Onduvilla.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour ABRITOIT sont :

-  en longueur 150 mm avant et 150 mm arrière.

-  en latéral 250 mm de chaque côté pour les auvents deux pentes

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé section 160 x 160 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 160 x 160 mm. Pour certains modèles utilisation des sablières transversales moisées en bois massif raboté section 220 x 45 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		L’auvent est proposé avec trois types de toiture :

version ST :  chevrons en bois massif section 120 x 45 mm à fixer sur les sablières et le faîtage, sans volige, sans liteaux. Structure prête à recevoir une couverture en tuiles.

La structure de l’auvent est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour supporter les tuiles avec un poids jusqu’à 50 kg / m²  à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

version OV :  chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par liteaux section 38 x 27 mm positionnés avec entre-axe 320 mm. Couverture en tuiles légères ONDUVILLA garanties 15 ans. Plaques ondulées épaisseur 3 mm couleur rouge et dimensions 40 x 106 cm. Paquets de 2,17 m². Accessoires faîtières longueur 90 cm et clous à tête moulée couleur rouge.  Décorations façades en bois section 110 x 20 mm.

version BM : chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Couverture en bardeau bitumé verrier monovoile norme NF EN 544 en paquet de 3 m² de couleur rouge, brune, noire ou verte.  Pointes tête large en acier zingué.

Décorations façades et latérales en bois massif section 110 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS  ABRITOIT

Rehausse poteaux – hauteur passage auvent 3,30 m – référence : RP

Afin d’obtenir des auvents pour abriter des camping cars, nous proposons des poteaux rallongés afin que la hauteur de passage des auvents passe de 2,20 m à 3,30 m.

La section des poteaux et la fixation des poteaux sur les solives et au sol restent identiques au descriptif technique du modèle choisi.

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2 / BVM 3

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) ou 30 planches (pour 3,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.

Fiche technique AUVENTS  QUIETA – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC.

Architecture :

Les auvents QUIETA sont des auvents avec toit à quatre pentes pointe de diamant avec une pente de toit 30 °. La gamme comporte 15 modèles standard.

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle QUIETA = QT suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 35 pour 3,5 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 40 pour 4,0 m etc. ) et d’un groupe de deux lettres indiquant le type de toiture ( ST pour standard, OV pour Onduvilla et BM pour volige avec shingle.

Exemple :  QT 3535 OV est QUIETA pignon 3,5 m profondeur 3,5 m variante Onduvilla.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour les auvents QUIETA sont de 250 mm de chaque côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé 160 x 160 mm selon les modèles. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 160 x 160 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		L’auvent est proposé avec trois types de toiture :

version ST :  chevrons en bois massif section 120 x 45 mm à fixer sur les sablières et le faîtage, sans volige, sans liteaux. Structure prête à recevoir une couverture en tuiles.

La structure de l’auvent est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour supporter les tuiles avec un poids jusqu’à 50 kg / m²  à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

version OV :  chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par liteaux section 38 x 27 mm positionnés avec entre-axe 320 mm. Couverture en tuiles légères ONDUVILLA garanties 15 ans. Plaques ondulées épaisseur 3 mm couleur rouge et dimensions 40 x 106 cm. Paquets de 2,17 m². Accessoires faîtières longueur 90 cm et clous à tête moulée couleur rouge.  Décorations façades en bois section 110 x 20 mm.

version BM : chevrons en bois massif section 95 x 45 mm recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Couverture en bardeau bitumé verrier monovoile norme NF EN 544 en paquet de 3 m² de couleur rouge, brune, noire ou verte.  Pointes tête large en acier zingué.

Décorations façades et latérales en bois massif section 110 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS QUIETA

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.

Fiche technique AUVENTS OMBRA – 2016

Auvent   - fabriqué en France, certifié PEFC.

Architecture :

Les auvents OMBRA sont des auvents avec toit plat et couverture métallique. La gamme comporte 16 modèles standard.

Références : La référence est constituée d’un groupe de deux lettres indiquant le modèle OMBRA = OM suivi de la dimension du pignon ( 30 pour 3,0 m, 36 pour 3,6 m etc. ) et de la profondeur  ( 30 pour 3,0 m , 60 pour 6,0 m etc. ).

Exemple :  OM 3036  est OMBRA pignon 3,0 m profondeur 3,6 m.

Dimensions : Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour OMBRA sont de 200 mm de chaque côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.

Matériel : 	Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

Structure : 	Poteaux en bois contrecollé section 120 x 120 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 120 x 120 mm.

Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.

Usinages du bois avec centre d’usinage en commande numérique :

-  liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;

-  assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;

-  assemblage avec queue d’aronde entre sablières longitudinales et transversales ;		-  assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

Toit : 		chevrons en bois massif section 145 x 45 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué, mastic étanchéité.

Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière ( non fournie ).

Décorations façades et latérales en bois massif section 330 x 20 mm.

La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.

Possibilité de renforcer la structure pour d’autres zones suite à une demande de devis.

OPTIONS  AUVENTS OMBRA

Rehausse poteaux – hauteur passage auvent 3,30 m – référence : RP

Afin d’obtenir des auvents pour abriter des camping cars, nous proposons des poteaux rallongés afin que la hauteur de passage des auvents passe de 2,20 m à 3,30 m.

La section des poteaux et la fixation des poteaux sur les solives et au sol restent identiques au descriptif technique du modèle choisi.

Brise vue à claire voie mobiles et orientables – référence : BVM 2 / BVM 3

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n’est pas étanche à l’eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 18 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l’aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.

- 20 planches (pour 2,00 m) ou 30 planches (pour 3,00 m) en bois PEFC raboté longueur 1,0 m et section 95 x 18 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux en bois de l’auvent. Les lames en bois sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure.

Le prix est calculé par mètre linéaire de périmètre d’auvent à fermer. Suivant le modèle d’auvent, il convient de calculer la distance entre poteaux de la partie à fermer.