CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

| SHON | 57.00 m² |
| --- | --- |
| SHOB | 78.00 m² |
| Hauteur | 3.70 m |
| Pente du toit | 8° |
| Longueur | 12.00 m |
| Largeur | 5.00 m |

FORESTA fabrique et livre des constructions en bois de 80 mm d’épaisseur qui sont des structures solides qui peuvent servir de base à une habitation mais à condition d’effectuer des travaux supplémentaires d’isolation du toit, des murs, de la dalle, etc… de façon à répondre aux normes en vigueur qui permettent d’obtenir l’attestation RT2012, obligatoire pour obtenir le permis de construire pour habitation. La législation en vigueur prévoit un test d’étanchéité à la fin des travaux. Ces travaux sont à la charge du client et FORESTA ne peut pas être tenue responsable pour la qualité de l’ensemble de la construction finie. FORESTA ne délivre pas la garantie décennale

PAROIS
Les parois de nos chalets sont fabriquées avec des madriers en sapin contrecollé d’une épaisseur  de 80 mm. Le profil des madriers est prévu pour un emboîtement entre eux grâce à des languettes et des rainures. Les assemblages d’angles sont des doubles encoches permettant d’obtenir une très bonne étanchéité.

Les murs doivent être isolés pour correspondre aux normes en vigueur concernant une pièce d’habitation. Les travaux d’isolation sont à la charge du client.

L’usinage est réalisé dans notre unité de production de NEVERS (France, Nièvre) sur un centre d’usinage à commande numérique moderne, extrêmement compétitif (matériel HUNDEGGER).

Les perçages (électricité, raidisseurs) sont prévus à l’usinage. La structure comporte des emplacements spécifiques pour accueillir l’électricité, mais l’installation électrique n’est pas fournie avec.

Tourillons en bois pour raidir les madriers formant les parois.

Chacun des éléments composant les murs sera étiqueté individuellement.

Lisse basse en bois traitée autoclave cls.3.

TOIT
Construction avec une pente de toit à 8°.Composition de la charpente: pannes de section 190 mm x 80 mm, finition des avant-toits en lambris bois 15 x 90 mm fixés sur structures en bois de 95 x 45 mm. Pose de planches de rive en lambris bois de 45 x 145 mm. Les gouttières ne sont pas prévues sur ce type de toit.

COUVERTURE

Couverture en bac acier avec film anti-condensation, garantie 10 ans. Pose par vissage sur liteaux en bois de 27 x 38 mm avec des vis à cavaliers d’étanchéité. Pose de bande de rive en bac acier sur les latérales et en façade.

La toiture doit être isolée pour correspondre aux normes en vigueur concernant une pièce d’habitation. Les travaux d’isolation sont à la charge du client.

MENUISERIES

Les menuiseries extérieures sont en sapin contrecollé traité insecticide, fongicide et hydrofuge à double vitrage

4 – 12 – 4 mm.

1 baie coulissante en aluminium 2400 x 2150 mm. Fermeture 1 point. Vitrage faible émissivité 4-16-4 Ar.

2 baies coulissantes en aluminium 1800 x 2150 mm. Fermeture 1 point. Vitrage faible émissivité 4-16-4 Ar.

2 fenêtres 1000 x 750 mm, sapin traité insecticide, fongicide et hydrofuge à double vitrage  4 – 12 – 4 mm.

1 porte pleine900 x 2150 mm, épaisseur dormant et ouvrant 56 mm, seuil aluminium, fermeture 5 points

4 portes intérieures 730 x 2040 mm.

Quincaillerie : toute quincaillerie nécessaire à la menuiserie prévue.

Les menuiseries se posent dans un pré-cadre bois qui est lui-même fixé dans la réservation prévue dans la paroi.

Le pré-cadre est également fourni aux dimensions spécifiques de la menuiserie. L’étanchéité entre le pré-cadre et les parois est réalisée avec une mousse PU à cellules ouvertes imprégnée à cœur d'une résine acrylique stable ACRYL 300 10 x 15mm,

Les menuiseries en aluminium ont un coefficient d’isolation UW = 1,8 W/(m².K) conforme aux normes CE pour pouvoir être installées dans les pièces d’habitation. Peinture Qualicoat. Elles sont fournies avec poignées de type cuvette.

VOLETS

Fournis dans le prix de base, ils sont en bois massif, de type barre / écharpe. La quincaillerie des volets est prévue.

Les baies coulissantes ne sont pas prévues avec des volets.

TERRASSE

Terrasse en bois non couverte en lames de terrasse en pin traité autoclave cl.3.

Pergola constituée de poteaux bois massif fixés avec des platines métalliques. Traverses en bois massif raboté de 120 x 45 mm fixées par vissage sur une sablière côté extérieur.